## Slide 1: Módulo 3: Assembler
Introducción a la arquitectura de computadoras
Programación en bajo nivel
Programación II – Carrera de Ingeniería en Computación UNLP

## Slide 2: Esquema componentes de una computadora

## Slide 3: Bus (canal)
En arquitectura de computadores, el bus (o canal) es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso

## Slide 4: Esquema de buses
Control
Dirección
Datos

## Slide 5: Memoria
Al bajar en la jerarquía se observa:
Disminuye el costo por bit
b) Aumenta la capacidad
c) Aumenta el tiempo de acceso
d) Disminuye la frecuencia de acceso a la memoria por parte del procesador
Rápida y cara
Lenta y barata

## Slide 6: Memoria
¿Cómo se organiza la memoria RAM?
¿Qué es un byte?
¿Qué es un Word?
8 bits
16 bits

## Slide 7: Memoria Cache - Objetivo
Lograr que la velocidad de la memoria sea lo mas rápida posible.
Obtener un tamaño grande al precio de las memorias menos costosas.

## Slide 8: Memoria Cache
Principios
1.Principio de localidad espacial de referencia:
cuando se accede a una palabra de memoria, es “muy probable‟ que el próximo acceso sea en la vecindad de la palabra anterior.
2.Principio de localidad temporal de referencia:
cuando se accede a una posición de memoria, es “muy probable‟ que un lapso de “tiempo corto”, dicha posición de memoria sea accedida nuevamente.

## Slide 9: Memoria Cache
Localidad espacial
Se sustenta en:
Ejecución secuencial del código
Tendencia de los programadores a hacer próximas entre sí variables relacionadas
Acceso a estructuras tipo matriz ó pila
Localidad Temporal
Se sustenta en:
Formación de ciclos o bucles en el código
Subrutinas (Procedimientos o Funciones)
Pilas

## Slide 10: Memoria Cache
Estas 2 sentencias exhiben los dos
principios antes mencionados:
For i=1 to i=10, do
A[i]:=0;
En cada ciclo se consulta cuanto vale i. (Temporal)
Cada asignación A[i]:=0 almacena un 0 en un elemento del arreglo (Espacial)

## Slide 11: Programación del procesador 8088

## Slide 12: Programa
En los INICIOS se tenían sistemas cableados
Programación en hardware: cuando cambiamos las tareas, debemos cambiar el hardware
Secuencia de funciones aritmético/lógicas
Datos
Resultados

## Slide 13: Programa
AHORA
Programación en software: en cada paso se efectúa alguna operación sobre los datos
Interprete de instrucción
Funciones aritmético/lógicas
Códigos de instrucción
Señales de control
Datos
Resultados

## Slide 14: Como se va de un programa de Alto nivel a uno de Bajo nivel
Se llaman ensambladores a los programas encargados de traducir los programas escritos en mnemónico a lenguaje binario.

## Slide 15: Programa Del Alto nivel al Bajo nivel

## Slide 16: Programa Del Alto nivel al Bajo nivel
https://www.youtube.com/watch?v=PJV7GRCCJSc
Video con explicación de la ejecución de un programa paso a paso

## Slide 17: Programación Bajo Nivel - Características
Los lenguajes de programación de bajo nivel son dependientes de la CPU, están hechos a medida del hardware de la misma y por lo tanto aprovechan al máximo sus características.
El fabricante del microcontrolador le asigna un nombre propio denominado “mnemónico” a cada byte que representa una instrucción en lenguaje de máquina. Este nombre mnemotécnico es una palabra corta o abreviatura que trata de que su lectura implique el entendimiento de la acción que realiza. Ejemplo DEC es decrementar, INC incrementar.

## Slide 18: Programación Bajo Nivel - Características
El programa escrito en lenguaje ensamblador es de difícil lectura ya que su estructura se acerca al lenguaje máquina.
El lenguaje ensamblador es difícilmente portable, es decir, un código escrito para un microcontrolador, puede requerir modificación, para poder ser usado en otra máquina distinta del mismo fabricante. Al cambiar de fabricante es necesario reescribirlo completamente.
Los programas creados por un programador experto en lenguaje ensamblador son generalmente mucho más rápidos y consumen menos recursos del sistema (memoria de datos y memoria de programa) que el programa equivalente proveniente de un lenguaje de alto nivel.

## Slide 19: Programación Bajo Nivel - Características
Al programar cuidadosamente en lenguaje ensamblador se pueden crear programas que se ejecutan más rápidamente y ocupan menos espacio que con lenguajes de alto nivel.
Con el lenguaje ensamblador se tiene un control muy preciso de las tareas realizadas por un microprocesador ya que en el lenguaje ensamblador se dispone de instrucciones del CPU que generalmente no están disponibles en los lenguajes de alto nivel.
Se puede controlar el tiempo en que tarda una rutina en ejecutarse, e impedir que se interrumpa durante su ejecución

## Slide 20: 8088 Conexión entre los componentes
8 bits
Enlace a Vonsim:
http://facundoq.github.io/unlp/vonsim/assets/index.html

## Slide 21: Simulador
8 bits
Enlace a Vonsim:
http://facundoq.github.io/unlp/vonsim/assets/index.html

## Slide 22: Assembler 8088 – Registros
Registros AX, BX, CX y DX : uso general, 16 bits de longitud, se pueden dividir en 2 partes de 8 bits cada uno. Ejemplo: AX en AH y AL.
Registro IP (Instrucción Pointer) contiene la dirección de memoria de la próxima instrucción a ser ejecutada.
Registro SP (Stack Pointer) contiene la dirección de memoria del tope de la pila.

## Slide 23: Assembler 8088 – Registros
Registro de flags: muestra el estado de las banderas o flags luego de cada operación.
· Bandera de cero: identificada por la letra Z.
    · Bandera de overflow: identificada por la letra O.
    · Bandera de carry/borrow: identificada por la letra C.
    · Bandera de signo del número: identificada por la letra S.

## Slide 24: Orden de los bytes
Número de 64 bits a representar en memoria de 8 bits: 98765432h
Dir. memoria | Contenido
0000 | 98
0001 | 76
0002 | 54
0003 | 32
Dir. memoria | Contenido
0000 | 32
0001 | 54
0002 | 76
0003 | 98
Big Endian
Little Endian
El byte más significativo se coloca en la dirección de memoria con valor numérico más bajo
El byte menos significativo se coloca en la dirección de memoria con valor numérico más bajo
Usaremos esta representación
¿?

## Slide 25: Assembler 8088 – Definición de variables
nombre_variable especificador_tipo valor_inicial
Var1 DB 10
Var2 DW 0A000h
Podemos observar que los valores numéricos se interpretan en decimal, a menos que terminen con una letra ‘h’, que en cuyo caso se interpretarán como valores en hexadecimal. Además, como los números deben comenzar con un dígito decimal, en el caso del A000h, se antepone un cero para evitar que se la confunda con una variable que se pueda llamar A000h.

## Slide 26: Memoria de Datos y Memoria de Programa
La memoria de datos es una zona de la memoria RAM donde se cargan los datos /variables que se van a utilizar a lo largo de programa
La memoria de instrucciones es una zona de la memoria RAM donde se cargan las instrucciones del programa para ser ejecutado
¿Cómo defino/diferencio cada zona?
Utilizando la instrucción ORG
Ejemplo
ORG 1000
total DW 5432h
cont DW 0000
ORG 2000
MOV AX,cont
Ver ejercicio 1
Dir. memoria | Contenido
1000 | 32
1001 | 54
1002 | 00
1003 | 00
… | …
2000 | FA
2001 | O1
2002 | C2
2003 | AB
2003 | 03

## Slide 27: Assembler 8088 – Modos de Direccionamiento
El operando contiene la información sobre la que hay que operar. (útil para inicializar registros)
INMEDIATO
DIRECTO DE MEMORIA O
ABSOLUTO
DIRECTO DE REGISTRO
INDIRECTO CON REGISTRO
INDIRECTO CON DESPLAZAMIENTO
El operando se encuentra contenido en un registro
La instrucción contiene la dirección de memoria exacta donde se encuentra el operando. El operando se encuentra en memoria.
La instrucción contiene una dirección que se emplea para leer en memoria una dirección intermedia que será la verdadera dirección del objeto buscado. El operando se encuentra en memoria.
Similar al anterior al que se le agrega un desplazamiento para obtener la dirección final donde se encuentra el operando.
MOV AX, 1000h
MOV BL, var_byte
MOV BX, AX
MOV AX, [BX]
MOV AX, 20h+[BX]
Ver ejercicio 2

## Slide 28: Definición constantes
Se definen con la instrucción EQU
NOMBRE_CONSTANTE EQU valor
El ensamblador reemplazará cualquier ocurrencia indicada, pero dicho valor no va a ocupar ninguna dirección de memoria. Nombre de la constante debe escribirse en mayúscula.
Ejemplo:
MAXIMO EQU 0

## Slide 29: Definición de tablas
Tablas, se definen como
nombre_variable especificador_tipo valores
Ejemplo
tabla DB 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
Esto genera una tabla con los ocho valores especificados, uno a continuación del otro. Esto se puede ver como un arreglo de ocho bytes pero en el que se inicializaron sus celdas con dichos valores.

## Slide 30: Definición de tablas
Si quisiéramos definir algo equivalente a un string, podemos aplicar la misma idea de la tabla anterior, en donde en cada celda se almacenaría cada carácter del string.
Sin embargo, escribir los códigos ASCII de cada carácter no simplifica mucho las cosas, así que existe una sintaxis alternativa:
string DB “Esto es un String.”

## Slide 31: MSX88 Instrucciones de transferencia

## Slide 32: MSX88 Instrucciones aritmético - lógicas

## Slide 33: MSX88 Instrucciones de control

## Slide 34: Instrucción ORG
ORG 1000h
contador DW 1234h
cantidad DB 0
ORG 2000h
arreglo DB 0A0h, 15, 0Fh, 15
cadena DB “Un string es un arreglo de bytes.”
END
¿Cómo se ve en memoria de datos?
…

## Slide 35: Instrucción Move
ORG 1000h
var_byte DB 20h
var_word DW ?
ORG 2000h
MOV AX, 1000h
MOV BX, AX
MOV BL, var_byte
MOV var_word, BX
END
¿Cómo se ven los registros de la CPU en cada momento de ejecución del programa?

## Slide 36: Inconvenientes en ADD y SUB
Supongamos que queremos sumar valores de 32 bits. Dado que nuestra CPU opera con valores de 8 o 16 bits, no sería posible hacerlo en un solo paso. Sin embargo, podríamos sumar la parte baja (los 16 bits menos significativos) por un lado y la parte alta (los 16 bits más significativos) por otro usando dos instrucciones ADD.
El problema se presenta cuando se produce un acarreo al realizar la suma en la parte baja, ya que no podemos simplemente ignorarlo pues el resultado no sería el correcto, como se muestra en este ejemplo:

## Slide 37: Uso de ADC
Para resolver el problema del acarreo se usa ADC (carry )o SUB (borrow), que suman el acarreo o borrow según corresponda.
ORG 1000h
dato1_l DW 0FFFFh
dato1_h DW 0015h
dato2_l DW 0011h
dato2_h DW 0002h
ORG 2000h
MOV AX, dato1_l
ADD AX, dato2_l
MOV BX, dato1_h
ADC BX, dato2_h
END

## Slide 38: Operador OFFSET
Este operador permite obtener la dirección de una etiqueta.
Por ejemplo si la etiqueta TOTAL esta en la dirección de memoria 2034h al colocar
OFFSET TOTAL
El ensamblador reemplaza a OFFSET TOTAL por 2034h